## Slide 1: 主流VIO综述及VINS解析
崔华坤 2019.2.22

## Slide 2: 目录
1 VIO的研究意义
2 VIO的求解：BA、G-N和因子图
3 VIO的分类
4 用因子图来解释各VIO的后端
MSCKF、ROVIO、VINS、VI-ORB、ICE-BA
5 VINS论文和代码解析
IMU预积分
视觉约束
边缘化
联合约束
Notes: 各VIO方案，侧重后端融合部分，从更高一层把握各个方案的共性及个性，避免不识庐山真面目；
VINS详细介绍公式推导和代码解析

## Slide 3
单目
成本低
尺度不确定性
双目
计算深度
配置复杂
RGB-D
主动测深度
测量范围小
初始化问题
距离不受限
计算量大
距离不受限
重建效果好
受日光干扰
受材质干扰
VIO的研究意义：主要讨论单目+IMU
Camera | 单目相机无法解决尺度问题 在纹理少的区域无法工作 快速运动时图像模糊 动态场景会有错误匹配
IMU | 纯IMU预测会有漂移 角度漂移相对时间t是线性的 位置漂移是t2级别的
vSLAM
VIO 各自的缺点及互补
3

## Slide 4: BundleAdjustment
难点：李群、李代数、四元数的Jacobian，一通则百通，也可借鉴g2o写好的点和边，但要注意坐标系转换关系。
定义：通过优化相机位姿和特征点的空间位置，使得每条光束都能打到光心；
作用：BA是SLAM后端的核心，SLAM其实就是一个BA问题，理解BA对于分析现有问题和建模新问题等都很有帮助；但是理解BA并不表示SLAM效果就好，SLAM最终结果的好坏很大取决于数据关联的好坏；
核心：误差项、优化变量、协方差
确定所有的约束关系（因子图）
针对每个约束，确定三个要素：
误差项、优化变量、协方差
计算Jacobian，调用GN、LM等，求解BA
一个SLAM问题求解的整体思路

## Slide 5
高斯牛顿法
目标函数：
误差项：
令目标函数关于的导数为0，得到高斯牛顿方程，即增量方程：
协方差
Jacobian
误差项
H
b
=

## Slide 6
举例1：一次观测
1. 误差项：e 为像素平面上的重投影误差 (2×1)
2. 优化变量：x 为相机位姿 T1 (6×1)、路标点 P1 (3×1)
3. 协方差：P 为像素误差 (2×2)
T1
P1
T1 (6×1) P1 (3×1)
e (2×1)
Jacobian矩阵：
e
Notes: 将e按照T1和P1展开

## Slide 7
T1 (6×1) P1 (3×1)
T1 (6×1)
P1 (3×1)
b (9×1)
举例1：Hession
Notes: 将e按照T1和P1展开

## Slide 8
举例2：多次观测
1. 误差项：e1、 e2、 e3、 e4
2. 优化变量：T1、 T2、 T3、 T4、 P1、P2
3. 协方差：P 为像素误差 (2×2)
Jacobian
T1
P1
e1
T2
P2
T3
T4
e2
e3
e4
Hession
Notes: 将e按照T1和P1展开

## Slide 9
H * δx = b
rb01
rb12
rv10
rv11
rv22
rv23
Jacobian
举例3：逆深度+VIO
绿色小块同时受视觉和 IMU 共同约束影响
黄色小块仅受 IMU 约束影响
红色和蓝色小块仅受视觉约束影响
Notes: 以一个简单VIO问题为例，详细说明BA中的Jacobian、Hession矩阵是如何一步步而来

## Slide 10
H * δx = b
rb01
rb12
rv10
rv11
rv22
rv23
举例3：逆深度+VIO
Notes: 以一个简单VIO问题为例，详细说明BA中的Jacobian、Hession矩阵是如何一步步而来

## Slide 11
EKF滤波相当于只迭代一次的优化，区别是滤波仅考虑上一帧的影响，而优化则考虑所有帧的影响
多次优化精度比滤波高，但效率低于滤波，因优化可以迭代多次，不断优化线性化点，使误差最小。
EKF滤波和优化
k
k+1
IMU预积分
积分下一个时刻的PVQ作为视觉初始值；
预积分相邻帧的PVQ变化量，作为IMU约束；
计算IMU误差的协方差，和Jacobian。

## Slide 12: 因子图
可参考《概率机器人》、《机器人感知》
T0
第一次观测的相机
T1
当前观测相机
X0
路标点的逆深度
逆深度视觉约束：
重投影误差（与三个优化变量有关）
视觉因子
因子图与Hession的对应关系
因子图中方块表示因子，圆圈表示优化变量。一个因子表示一个约束，即表示一个误差项，与之相连的圆圈是与该误差项相关的优化变量。

## Slide 13: 因子图——IMU约束
蓝色小块为IMU预积分引入的约束项，此项因子对Hession矩阵的影响如右图所示。
因子图与Hession矩阵的对应关系如下：

## Slide 14: 因子图——VIO的因子图表示
rb01
rb12
rv10
rv11
rv22
rv23

## Slide 15: VIO分类：
松耦合
紧耦合
将视觉约束 加入到联合优化是紧耦合
将视觉约束后的位姿加入到联合优化是松耦合
VO
EKF松耦合
(PVQB)
T
IMU
T
Image
Lidar、GPS、码盘
track
紧耦合
(PVQB、λ)
feature
IMU
T
Lidar、GPS、码盘
Image
k
k+1
k
k+1

## Slide 16: 主流VIO
OKVIS
ROVIO
VINS-Mono
MSCKF

## Slide 17: 主流VIO
VIO框架 | 耦合方案 | 后端方案 | 前端 | 视觉误差 | 初始化 | 回环 | 精度 | 效率
MSF | 松耦合 | 滤波EKF | \ | \ | \ | \ | 最差1 | 最快5
MSCKF | 紧耦合 | 滤波EKF | fast+光流 | 重投影 | 静止 | 无 | 较差2 | 较快4
ROVIO | 紧耦合 | 滤波IEKF | fast+光度 | 光度 | 静止 | 无 | 一般3 | 较快4
OKVIS | 紧耦合 | 优化 | Harris+BRISK | 重投影 | 静止 | 无 | 较好4 | 最慢1
VINS | 紧耦合 | 优化 | Harris+光流 | 重投影 | 动态 | 有 | 最好5 | 较慢2
VI-ORB | 紧耦合 | 优化 | orb | 重投影 | 动态 | 有 | \ | \
ICE-BA | 紧耦合 | 优化 | Fast+光流 | 重投影 | 静止 | 无 | \ | \
J. Delmerico. A Benchmark Comparison of Monocular Visual-Inertial Odometry Algorithms for Flying Robots. 2018. ICRA.

## Slide 18: MSCKF
流程：
初始化
IMU预测
视觉跟踪
视觉增广
视觉更新—选老点或者看不见的点
视觉更新—边缘化
剔除老帧
8

## Slide 19: MSCKF
状态向量的协方差矩阵
协方差矩阵的增广
误差状态向量：

## Slide 20: MSCKF
[1] A. I. Mourikis. A multi-state constraint kalman filter for vision-aided inertial navigation. Proc. ICRA, 2007.
[2] F. Gonzalez. Visual inertial odometry for mobile robotics. 2015.
[3] N. Trawny. Indirect kalman filter for 3D attitude estimation. 2005.
[4] L. Clement. The battle for filter supremacy: a comparative study of the multi-state constraint kalman filter and the sliding window filter. CVR. 2015.
[5] J. Sola. Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter. 2017.
成熟的路标点
IMU预测
视觉更新
误差状态的
均值和协方差
误差状态的
均值和协方差
IMU
Visual
Tbc
Visual

## Slide 21: MSCKF
…
…
…
第 j 个路标点的所有视觉误差为：
IMU
Visual
Tbc
将 r 投影到 Hf 的左零空间，相当于对路标点进行边缘化，将边缘化约束来优化共视帧。

## Slide 22: ROVIO
①
②
④
⑥
⑧
⑤
⑦
③
⑨
流程：
IMU预测
视觉更新
IEKF
相机模型
像素坐标校正
光度误差
QR分解
Patch提取及Warp计算
路标点质量评价及维护
[1] M. Bloesch. IEKF-based visual-inertial odometry using direct photometric feedback. 2017.
[2] M. Bloesch. Robust visual inertial odometry using a direct ekf-based approach. 2015. IEEE.
[3] M. Bloesch. A primer on the differential calculus of 3d orientations. 2016. arXiv.
[4] C. Forster. On-manifold preintegration for real-time visual-inertial odometry. 2017.

## Slide 23: ROVIO
光度误差
ROVIO将路标点包含到状态向量中。又因将路标点表征在当前帧坐标系下，有范围限制，因此对其进行归一化得到无约束的状态量——方向向量 Bearing vector

## Slide 24: ROVIO
光度观测方程
IMU预测
视觉更新
均值和协方差
创新点：路标点用当前帧下的归一化相机系坐标Pc和逆深度表示，并作为状态向量进行预测和更新。参数化不同导致预测和更新的细节不同，但是总体还是EKF五大公式。又因Pc有边界约束，因此引入bearing vector来使得Pc平滑可导。
状态向量：当前帧的PVQB和路标点（μ、ρ）
IMU
视觉观测
k+1
均值和协方差
ROVIO的因子图形式
k
n个路标点
PVQB

## Slide 25: VINS

## Slide 26: VINS
优化向量包括滑动窗口内的n个相机状态PVQB、Camera到IMU的外参、m个3D点的逆深度：
T
M
IMU约束
视觉约束
VINS的因子图形式
[1] T. Qin. VINS-Mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator. arXiv preprint arXiv: 1708.03852, 2017.
[2] N. Trawny. Indirect Kalman Filter for 3D Attitude Estimation. 2005.
[3] Sola. Quaternion kinematics for error-state kalman filter. 2017.
[4] K. Eckenhoff. Decoupled, Consistent Node Removal and Edge sparsification for graph-based SLAM. 2016.
[5] J. Engel. Direct Sparse Odometry. 2016.
[6] Sliding Window Filter with Application to Planetary Landing. 2010.
[7] S. Leutenegger. Keyframe-Based Visual-Inertial SLAM Using Nonlinear Optimization. 2015.
T0
T1
T2
T3
M0
M1
M2
M3

## Slide 27: VI-ORB
Track Local Map：仅优化当前帧
Local BA：优化滑窗内所有帧PVQB和路标点

## Slide 28: ICE-BA
[1] H. Liu. ICE-BA: Incremental, consisten and efficient bundle adjustment for visual-inertial slam. 2018. CVPR.
[2] H. Liu. Robust keyframe-based dense SLAM with an RGB-D camera. 2017.
增量式BA，误差为IMU和视觉，LBA为滑窗优化，GBA为所有KF优化
T
M
IMU约束
视觉约束
ICE-BA的因子图形式
LBA
1
2
3
4
GBA
1
3

## Slide 29: ICE-BA的增量思想
[1] H. Liu. ICE-BA: Incremental, consisten and efficient bundle adjustment for visual-inertial slam. 2018. CVPR.
[2] H. Liu. Robust keyframe-based dense SLAM with an RGB-D camera. 2017.
ICE-BA认为在建立增量方程时，对之前已经算过的且不变的那些状态向量没必要重新线性化（线性化就是计算Jacobian），因为即使重新计算，得到的Jacobian也没什么变化。另外，也没必要对整体[H|b]矩阵进行消元，而是只对变化的进行更新。最后，只计算变化的路标点即可。对于没有变化的状态向量的临时值则一直保存下来，避免重新计算。
总结来说，在ICE-BA中更新Factor有三种情况：
该Factor在本次迭代中没有变化，则不更新；
该Factor是新Factor，则在原来基础上 +=新Factor。如新观察到一个新的路标点，则对此新路标点的观测约束就是一个新的Factor；
该Factor已存在但需要更新，则先减去旧Factor，再加上新Factor。

## Slide 30
VINS论文推导及代码解析

## Slide 31
黄色为IMU帧间约束（PVQBaBg 15×1）
蓝色为视觉重投影误差约束（2×1）
绿色为闭环帧，用来计算相对位姿，用于闭环优化时使用
VINS解析——框架

## Slide 32
VINS解析——框架

## Slide 33
第二帧
2
3
5
cv::goodFeaturesToTrack 检测Harris 角点
cv::calcOpticalFlowPyrLK 跟踪相邻帧的角点
cv::findFundamentalMat 去除异常点
统一的球面模型
VINS解析——前端光流跟踪
1
2
3
4
5
第一帧
6
7
关键帧选择机制：
平均视差大于某个阈值
跟踪的特征点数量小于某个阈值

## Slide 34


## Slide 35
VINS解析——IMU预积分
积分出每帧的位姿，为视觉提供初始值
进行IMU预积分
欧拉法->论文
中值法->代码
构建IMU误差、协方差和Jacobian

## Slide 36
k
k+1
1. 当前帧的位置、速度、旋转：
VINS解析——IMU预积分

## Slide 37
2. 相邻两帧之间的位置、速度、旋转的变化量：

## Slide 38
3. IMU预积分的误差分析
相邻时刻的误差传递方程：
根据IMU的动力学方程可推导出在任意t时刻的预积分误差的传递方程

## Slide 39
协方差：
Jacobian：
4. IMU预积分误差的协方差和Jacobian计算

## Slide 40



## Slide 41
优化变量：
整体的目标函数：
VINS解析——后端非线性优化
边缘化的先验约束
IMU预积分的帧间约束
视觉的重投影误差
滑窗内每帧状态
滑窗内3D点逆深度
Cam-IMU外参

## Slide 42
1. IMU误差项：预测值-IMU预积分值
VINS解析——后端非线性优化: IMU约束

## Slide 43
VINS解析——后端非线性优化: IMU约束
，，
，
3. Jacobian：
2. 优化变量：

## Slide 44
重投影误差：对于第 l 个路标点 P，将 P 从第一次观看到它的第 i 个相机坐标系，转换到当前的第 j 个相机坐标系下的像素坐标。
VINS解析——后端非线性优化: 视觉约束
第 j 帧测量值：
其中，第 j 帧预测值：
1. 第 j 帧的误差项：

## Slide 45
2. 优化变量：，，，
VINS解析——后端非线性优化: 视觉约束
3. Jacobian：

## Slide 46
VINS解析——边缘化
目标：
控制滑窗大小，从而控制运算量
让滑窗中的帧有足够的视差量
尽可能使得矩阵稀疏，减小运算量
次新帧为关键帧时，去掉最老帧
次新帧非关键帧时，去掉次新帧

## Slide 47
VINS解析——边缘化约束
T
M
IMU约束
视觉约束
T0
T1
T2
T3
M0
M1
M2
M3
首先，将[H|b]矩阵的路标点边缘化掉得到共视矩阵[S|g]，并写成如下形式，其中、对应着的是希望边缘化掉的部分（T0、M0）和希望保留的部分（T1、M1 、T2、M2、T3、M3 ）：

## Slide 48
VINS解析——边缘化约束
用Schur补公式，来计算最老帧对滑窗内其他帧的约束关系。
这里并未丢失任何约束，因此不会丢失信息。该式即为要保留变量的先验信息。

## Slide 49
T
M
T0
T1
T2
T3
M0
M1
M2
M3
边缘化的因子图解释
T1
T2
T3
M1
M2
M3
marg掉路标点后，只保留跟最老帧相连的因子，然后将最老帧看成一个红色块的因子进行marg
T1
T2
T3
M1
M2
M3
边缘化产生的新约束

## Slide 50




## Slide 51: 总结
1 介绍了VIO的意义（视觉和IMU互补）、分类（松紧耦合）；
2 介绍用G-N法建立BA问题的过程，并举了三个例子（一次观测、多次观测、VIO），分别用图形的方式给出对应的Jacobian和Hession；
3 因为数学形式的复杂，引入因子图来形象说明BA问题的建立，并举了三个例子（视觉约束、IMU约束、VIO约束）进行说明；
4 对于目前开源的几个VIO框架（ MSCKF、ROVIO、VINS、VI-ORB、ICE-BA ），用因子图的方式来概况他们的问题是如何建立的；
5 介绍VINS的联合滑窗优化，主要讨论了IMU约束、视觉约束和边缘化的先验约束。详细介绍它们对应的误差项、优化变量、协方差和Jacobian的计算，并对应到代码中进行说明。
Notes: 各VIO方案，侧重后端融合部分，从更高一层把握各个方案的共性及个性，避免不识庐山真面目；
VINS详细介绍公式推导和代码解析

## Slide 52: Thanks!